www.sititek.ru

Алкотестер PG-I5006

Руководство пользователя

Введение

Данное устройство - это алкотестер, специально разработанный для мобильных устройств iPhone5.  Стильный, компактный, легкий, его удобно носить с собой!

Особенности:

- Применение новейшей технологии для более точного определения содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- ЖК дисплей и яркая подсветка делают процесс тестирования на алкоголь более наглядным.

- Уникальный сенсор эффективно идентифицирует посторонние запахи (например, сигаретный дым, кофе, газированные напитки) и предотвращает влияние этих запахов и других газов на результат теста.

- Система звукового оповещения - автоматический звуковой сигнал сработает при избытке содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Питается от мобильных устройств iPhone5. Для начала использования просто подсоедините алкотестер к iPhone5.

- Нет необходимости использовать мундштук, просто дуньте в специальное отверстие в корпусе изделия. Такой способ является более гигиеничным.

Использование алкотестера

- Подсоедините устройство к iPhone5 и разблокируйте телефон. Нажмите и удерживайте кнопку включения на алкотестере пока не услышите характерный звуковой сигнал и экран загорится зеленым цветом.

- Подготовка к работе займет 10 секунд. На экране будет виден обратный отсчет от 10 до 0.

- По окончании процесса прогрева сенсора можно начинать тест. Для этого необходимо поднести устройство близко ко рту и сделать выдох в течение 3-5 секунд. После этого на экране появится результат. Если сенсор не обнаружил паров этанола в выдыхаемом воздухе, экран будет подсвечиваться зеленым.

- Если результат теста находится в пределах 0,02-0,05 %BAC (или 0,2-0,5 г/л), экран начнет светиться желтым цветом и появиться надпись Caution (Внимание!).

- Если результат теста равен или превышает 0,05% BAC (или 0,5 г /л), экран начнет светиться красным цветом, появиться надпись Danger (Опасно!) и включится звуковой сигнал.

Рекомендации

1. Часто на поверхности сенсора устройства скапливается некоторое количество паров этанола и мельчайшие частицы. Поэтому, при первом использовании и после долгого перерыва в работе, алкотестеру необходимо время на очистку сенсора и прогрев. Для этого пользователю нужно несколько раз нажать на кнопку Вкл./Выкл. устройства.

2. Рекомендуется проводить тест не ранее чем через 20 мин после принятия пищи, употребления жидкостей и курения.

3. Рекомендуется проводить следующий тест как минимум через 3 минуты после предыдущего для получения более точного результата.

4. Не рекомендуется использовать устройство на открытом воздухе при сильном ветре или в сильно загрязнённой окружающей среде.

5. Просьба не подвергать сенсор устройства воздействию сигаретного дыма, а также попаданию пищи или жидкости внутрь прибора, в противном случае сенсор будет поврежден.

6. Избегайте механических повреждений устройства.

7. Не садитесь нетрезвым за руль, так как Вы подвергаете опасности себя и окружающих людей.